关于（英格索兰SE控制器工厂设定）

工厂设定点：

出于安全操作的原因，此部分程序的信息应严格限制在经过专门培训和授权的英格索兰维修人员中，不针对其他人员。

（EPROM版本1.3以上）

隐蔽左按钮

位于电源指示灯和启动按钮之间。

访问

屏幕显示(READY TO START) 或者“START LOCAL/REMOTE”(机旁启动/遥控).再次按动卸荷、加荷按钮，然后在3秒钟内按隐蔽左按钮。

内容

上次报警恢复以及存储在存储器中报警时的即时运行状态,可以使用显示选择按钮来浏览。

退出

按动二次设定按钮

隐蔽右按钮

位于自动重启动指示灯和卸荷停止按钮之间。

访问

屏幕显示(READY TO START) 或者“START LOCAL/REMOTE”。 再次按动卸荷、加荷按钮。然后在3秒钟内按隐蔽右按钮。

内容

语言

英语

法语

西班牙语

葡萄牙语

温度和压力选择

- 度F和PSI

- 度C和KPA

- 度C和PSI

- 度C和BAR

- 度C和KG/CM

额定压力

- PSI 100到200，以1PSI为增量

- BAR  7/8.5/9.6/10.3/11.4/13.8

- KG/CM  7/8.5/9.8/10.5/11.4/14.0

- KPA  700/850/960/1030/1380/1140

启动器选择

- 星形-三角形(定时器在5到15秒之间进行调节)

- 全电压

- 无启动器

LCD(已经显示器)对比度

1使用UP/Down箭头来调节对比度，然后按动设定按钮

小时表设定值

模块调节ON/OFF

退出

按动显示选择按钮一次，或者等待30秒。

常用换算系数

1BAR  14,5PSI

1KPA(Kilo Pascal)  BARx100

1KG/CM  14.22PSI

摄氏度（华氏-32）÷1.8

华氏度  1.8×摄氏+32

用户设定点

操作人员可以进行改动的10个主要设定点：

.OFF-LINE PRESSURE(离线压力)

.ON-LINE PRESSURE(在线压力)

.MODULATION/ACS(调节/ACS)

.ON-LINE/OFFLINE(在线/离线)

.MODULATION ONLY(仅调节)

.DISPLAY TIME(显示时间)

.STAR-DELTA TIMER IF SUPPLIED(星形-三角形定时器,如果提供)

.LEAD/LAG(引导/延迟)

.LAG OFFSET(延迟偏置)

.LOW AMBIENT(环境温度低)

在机器停止,但是在电源接通的状态下,按动SET设定键可以访问设定的参数.当前值会显示在LCD屏幕上,面板右侧相应LED绿色指示灯会亮.

可以使用箭头键来改动数值.按动SET键,时间保持一秒钟,存储设定后自动移到下一个设定点.

如果在30秒内没有按动其他键,控制器会使屏幕自动返回到当前状态,显示机组排气压力.

SE Intellisys警告信息

在警告情况下，控制器家将会显示相关信息，报警LED灯将闪烁。每十秒钟警告信息都会随正常显示而变化。压缩机将继续运行。

故障应尽快排除。如果显示SCROLL  POR  WARN(翻动其他报警)，应使用箭头键来搜索屏幕上任何其他警告信息。

警告信息可以再次按动SET按钮进行复位，这可以再机器运行时进行。如果故障没有排除，警告将会再次发生。

有2种可以显示的可预先编程警告报警。报警及其可能发生的情况如下所列。

空压机排气高温

此警告在空压机排气温度达到高温设定点221℉（106℃）的97℅时会发生。警告报警AIREND TEMP(空压机温度)会显示。

更换分离器分离虑件

如果在正常运行状态下探测到的分离器分离滤件压差为12PISG(O.9bar)以上，并且如果上述情况连续存在3小时，则分离器分离滤件警告信息会显示。

SE Interlays报警停机

在报警情况下，控制器会执行紧急停止：

.断开所有的接触器和电磁阀

.接通报警继电器

.点亮LED指示灯

.显示报警信息

如果显示SCROLL FOR ALARM,则应使用箭头键来搜索出现的报警信息.

.LOW SUMP PRESSURE(储气槽低压)

.HIGH AIR PRESSURE(空气高压)

.HIGH AIREND TEMPERATURE(空压机高温)

.STARTER FAULT(启动器故障)

.MAIN MOTOR OVERLOAD（主电机过载）

.FAN MOTOR OVERLOAD（风扇电机过载）

.REMOTE STOP FAILURE TEMPERATURE SENSOR FAILURE(遥控停止故障温度传感器故障)

.REMOTE START FAILURE（遥控启动故障）

.CHECK MOTOR ROTATION（电机旋转检查）

.CALIBRATION FAILURE（故障校正）

.NO CONTROL POWER（无控制电源）

.PRESSURE SENSOR FAILURE（压力传感器故障）

.EMERGENCY STOP（应急停止）

报警复位

故障排除后，报警通过重新按设定在三秒内二次安动按钮进行复位。

储气槽低压

如果湿侧的储气槽压力跌落到15PISG以下，则此报警会引起运行的压缩机停止。注意：湿侧的储气槽压力为空压机排气口和分离器分离器分离滤件之间的压力。

空气高压

此报警发生来自两单独的压力源。

第一个，最有可能，是用于控制器探测机组排气压力在控制器额定压力之上15PISG。此压力源为3APT正常接头，因为lntellisys一般会显示选择定时器结束时返回到机组排气压力。

空压机高温

为2ATT传感器，位于排气口，用于监控空压机排出时的空气、油温度。

如果SE在运行的排气口的温度上升到228℉.(109℃)以上，则lntellisys控制器会在报警情况下使压缩机停机，并在屏幕上显示HIGH AIREND TEMP。

并且，如果空压机排气口温度大于217℉.（103℃）时，则屏幕显示HIGH AIREND TEMP，然后会来回交替显示MUET COOL DOWN(必须降温)。此情况也是HIGH AIREND TEMP报警，控制器不会让压缩机启动。

当两次按动设定按钮时，上述两种空气中的任何一种情况在lntellisys装置消除报警前度要求2ATT降温到217℉.（103℃）以下。

起动器故障1SL ＆  2SL

Lntellisys控制系统使用接触器上的辅助触点(1sa,1ma和2ma)来显示什么时间接触器为脱开或者闭合。

当压缩机出于运行位置，一个接触器脱开，而控制器逻辑信号显示要闭合时，辅助触头也会脱开，向控制器发出信号表示存在故障。控制器发出STARTER FAULT (1SA,1MA)或者STARTER FAULT 2SL （2MA）报警信息。此故障可能是用于电线松开，起动器线圈故障或者三端双向可控硅开关元件烧毁引起。

如果起动器被引导脱开，而接触器仍然处于闭合状态，也会发出此故障报警。

主电机过载

当过载继电器（1OL）的触头脱开并且脱开时间保持至少一秒，则会发出此报警。继电器触头的工作以5Volt DC直流电路为基础，并处于常闭状态，出厂前设定在自动复位位置。

一般讲，1OL在向主电机供电的三相电源的每一相都有一个发热元件，规格根据全负荷时的牵引电流强度为准、

如果过载情况所产生的牵引电流大于正常电流，则发热元件会产生额外的热量，两种热膨胀率不一样的金属材料接在一起组成的小金属条传感这些增加的热量。在小金属条受到温度影响时，两种不同膨胀率组成的金属条会弯曲，甚至是过载继电器触头处于脱开位置。

随着触头脱开，压缩机会处于报警状态而停机，MAIN MOTOR OVERLOAD(主电机过载)信息会出现在屏幕上。

风扇电机过载

风扇过载继电器2OL脱开并保持至少一秒钟，此报警会发生，并且会使得压缩机停机。2OL继电器的工作原理与1OL相同。

发生风扇电机过载报警的原因包括供电进线电压低，接头松开风扇叶安装不正确，或者发热元件规格不正确等。只要2OL继电器保持脱开状态，则屏幕就会显示信息FAN MOTOR OVERLOA(风扇电机过载)

温度传感器故障

此报警可能是由于2ATT存在极高端的电阻，使得可以大约在0℉.(-17.8℃)一下测量到，也可能是由于J2接头松动，温度传感器2ATT的接线断开或者传感器故障所引起。

遥控停止故障

当瞬时遥控停止开关处于脱开的时间超过1秒，使得装置停止，但是在下一个重启动动作下没有重新闭合时，会发生此报警。

重启动动作必须是在操作人员按动lntellisy启动按钮或者遥控启动按钮情况下。

此报警只有在安装了遥控启动、停止选件prom，并且遥控启动、停止功能在选择设定点的ON位置时才有作用。

电机旋转检查

进线电源施加到SE压缩机后，如果控制器没有在启动后的2秒内检测到1PSI（或者以上）正储气罐压力，此报警会发生。

如果没有探测到正压力，控制器会瞬时从3APT获得一个负压信号，以确定储气槽是否存在真空。如果存在真空，则控制器会认为是逆转，会发出报警来停止压缩机，并在屏幕上显示CK MTR ROTATION（检查电机旋转情况）信息。

控制器一旦确认运转正确后，此报警不会再检查，直至装置脱开电源为止。

故障校正

当试图校正A3PT,而施加的压力仍然超过传感器额定（大约22psig）10％时，此报警会启动。此报警是提醒操作人员校正存在错误，可能会使得装置过载或者引起安全阀打不开。

无控制电源

当lntellisy控制器探测到控制启动器线圈和电磁线圈的三端双向可控硅开关没有120VOIT交流电源时，会发出此报警。

保险丝（3FU）会熔断，应急停止开关120伏的触头会开路，高温空气开关（1ATS）开路，或者松动、断开的电线会引起此报警。

压力传感器故障

当lntellisy控制器从压力传感器3APT接收到数据，表示传感器存在故障时间超过1秒，会启动此报警。

一般讲，松动或者断开的电线是原因。在电缆连接到传感器和J3位置检查连接是否良好。

应急停止

当按动应急停止按钮，脱开120AC触点和5VDC触点时，会发生此报警。

## 要复位，应急停止按钮必须顺时针轻轻旋开来脱开触点。然后，按动设定按钮2次，消除控制器的报警。英格索兰INTELLISYS智能控制器报警信息

发布时间：2011-11-18 11:33:34  浏览量：101  【字体：大 中 小】

SE系列控制器报警信息！                                                                       PLC控制器故障显示信息！
1、LOW SUMP PRESS（分离前压力低）                                              A1   Pressure over!
2、HIGH AIR PRESS（排气压力高）                                                             排气压力过高
3、HIGH AIREND TEMP（主机温度高）                                                A2   Motor overLoad!
4、STARTER FAULT（启动器出错）                                                             电机过载
5、MAIN MTR OVERLD（主电机过载）                                                 A3   Pressure Sensor!
6、FAN MTR OVERLD（风扇电机过载）                                                      压力传感器坏
7、TEMP SENSOR FAIL（温度传感器故障）                                       A4   Temprature Sensor!
8、REMT STOP FAIL（远程停机故障）                                                         温度传感器坏
9、REMT START FAIL（远程启动故障）                                               A5   Motor Rotation!
10、CK MTR ROTATION（电机旋向错误）                                                  主电机转向反
11、CALIBRATION  FAIL（校准故障）                                                  A6   Starter Fault 1M 2M！
12、NO CONTROL POWER（无控制电源）                                                 接触器1M或3M坏
13、PRESS SENSOR FAIL（压力传感器故障）                                  A7   Starter Fault 2M 1S！
14、HIGH AIREND TEMP（主机温度高）                                                     接触器2M或1S坏
                                                                                                                       A8   Temperature Over！
SG系列控制器报警信息！                                                                              主机排气温度过高
1、CHECK INET CONTROL（检查进气控制）                                    A9   Bearing Temp Over！
2、CHECK INLET CTRL SYS1（2）（检查进气                                         主机轴承温度过高
控制系统）                                                                                                           Coolant  filter!
3、CHECK MOTOR ROTATION（检查电机旋向）                                      油过滤器堵
4、CONTROL POWERLOSS（失去控制电源）                                           Air  Fiilter!
5、EMERGENCY STOP（紧急停机）                                                            空滤器
6、FAN MOTOR OVERLOAD（风扇电机过载）                                  
7、HIGH AIREND DISCH TEMP（主机排气温度高）
8、LOW SUMP AIR PRESSURE（分离前压力低）
9、LOW UNLOAD SUMP PRESS（卸载分离前压力低）
10、MAIN MOTOR OVERLOAD（主电机过载）
11、CHECK SET POINTS（检查设定点）
12、REMOTE START FAILURE（远程启动故障）
13、REMOTE STOP FAILURE（远程停机故障）
14、SENSOR FAILURE1AVPT(3APT,4APT,2CCT,2ATT)（传感器故障）
15、STARTER FAULTISL2（SL）（起动器出错）
16、STEPPER LIMIT SWITCH（步进限位开关）
17、INVALID CALIBRATION（校零无效）
18、LOW COOLANT PRESSURE（油压低）

警告信息（SE、SG）！
1、CHG SEPR ELEMENT（调换油分离芯）
2、HIGH AIREND TEMGP（主机温度高）
3、AIREND DISCHARGE TEMP（主机排气温度高）
4、CHANGE COOLANT FILTER（调换油过滤器）
5、CHANFE INLET FILTER（调换进气过滤器）
6、HIGH DISCHARGE PRESS（排气压力高）
7、HIGH SUMP/LINE DIF（分离前后压差大）
8、SERVICE REQUIRED（需要维护）
9、SENSOR FAILUR6APT（传感器故障6APT）

- 上一篇：

- 下一篇：英格索兰微油螺杆压缩机常见故障排除指南